Sumô
 Sumô 3Kg Rádio Controlado

---
Requisitos do Robô
Requisitos do Robô
- As dimensões do robô devem ser de 20 x 20 cm (não há limitação da altura).
- A massa do robô deve ser no máximo 3 Kg.
- O rádio controle deve operar em frequências definidas: 27MHz, 72MHz, 75MHz, 333MHz, 433MHz, 900MHz e 2.4GHz.
- As modulações em que o controle deve operar são: AM, FM, PCM, PPM e DSMDSM.

---
Materiais
- Alumínio: Excelente relação peso/resistência, mas é caro.
- Aço: Excelente resistência, porém dificil de se trabalhar.
- Polietileno: Fácil de trabalhar, barato e boa resistência.
- Polipropileno: Alta resistência a ruptura.

---
Modelo 1
Urano
Design

---
Urano
Motor
Mabuchi

---
Urano
Circuitos
Ponte H

---
Urano
Bateria
Turnigy 2200 mAh 3S 30C Lipo pack

---
Urano
Controle
FS-GT2B 2.4G 3CH

---
Gaia
Design

---
Chronos
Design

---
Modelo 3
Chronos
Motor
Popdrive v2 2836 3000kV Brushless Outrunner

---
Chronos
Eletronic Speed Control (ESC)
YEP 60A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller

---
Chronos
Bateria
Turnigy 5000 mAh 3S 30C Lipo pack

---
Chronos
Controle
FS-GT2B 2.4G 3CH

---
Chronos
Ímãs
Neodímio

---
Comparação entre os modelos
Comparação entre os modelos
Especificação	Urano	Gaia	Chronos
Motor	Mabuschi	NTM PropDrive v2 2836 3000KV 750W	NTM PropDrive v2 2836 3000KV 750W
Controle	FS-GT2B 2.4G 3CH	FS-GT2B 2.4G 3CH	FS-GT2B 2.4G 3CH
Circuitos	Ponte H	-------------------------	-------------------------
Bateria	Turnigy 2200 mAh	Turnigy 5000 mAh	Turnigy 5000 mAh
Microcontrolador	Arduino	ESC	ESC
Redução	1/16	1/30	1/30
Ímãs	-------------------------	-------------------------	Neodímio

---
Conclusões
Conclusões
Conclui-se que para a categoria de de Sumô 3Kg Rádio Controlado a melhor opção das apresentadas é o terceiro modelo, pois este é o mais robusto dentre os três. Mesmo tendo as mesmas especificações do robô de quatro rodas, este possui ímãs de neodímio que aumentam a normal do robô, além de ter vantagem por ser de duas rodas